## Slide 1: Projet Clim sur STM32
Jacques MONNIER
https://github.com/ZeJackOfSpades/Projet-STM32

## Slide 2: CAHIER DES CHARGES
Récupérer la température avec un capteur I2C.
Afficher la température sur un afficheur 7 segments qui communique via le SPI
A partir d’une certaine température, il faudra déclencher le moteur (PWM) pour refroidir.
Si la température est critique, il faudra faire sonner l’alarme (buzzer en PWM)
Une gestion avec les 4 boutons contrôlera la consigne en température et la vitesse du moteur
Les résultats pourrons être communiqué par USART vers le PC pour le retour d’information.
Un bouton URGENCE forcera le démarrage du moteur en vitesse max.

## Slide 3: INTERFACES
1 I2C
1 SPI
1 timer avec IT toutes les secondes
1 timer avec 2 channels pour la génération de 2 PWM
  PWM pour le buzzer
  PWM pour le moteur
1 USART
(6 GPIO IT) dont 5 boutons + 1 GPIO pour le NSS du SPI

## Slide 4: DIAGRAMME DES INTERACTIONS
MCU
Temp
Capteur
Afficheur 7 seg 4 digits
Buzzer
Moteur DC
Bouton Utilisateur
BTN4
BTN3
BTN2
BTN1
MCU
(BIS)
Sortie Console
TIM2 (1s)
TIM3 channel 2 (PWM)
TIM3 channel 1 (PWM)
SPI
I2C
GPIOs EXT_IT
GPIOs EXT_IT
Notes: Flèche marron (affiche la vitesse du moteur qu’on a configuré)

## Slide 5: AMELIORATIONS ET IDEES
Optimisation du code
Gérer les températures négatives (complément à 2)
Indice de la vitesse du moteur avec les 8 LED
Etc.